## Slide 1
Universidade Federal do Oeste do Pará
Instituto de Biodiversidade e Florestas
Curso de Engenharia Florestal
Santarém – Pará
Volumes de Madeira Empilhada, Laminada e Serrada
Renato Bezerra da Silva Ribeiro

## Slide 2
Volume de Madeira Empilhada
É o volume de uma pilha de madeira roliça, em que, além do volume sólido de madeira, estão incluídos os espaços vazios, normais entre as toras/toretes. Esse volume é medido por uma unidade chamada estéreo ou estére (st). (1 st ≈ 0,7 m³ de madeira empilhada)

## Slide 3
Um estéreo consiste na quantidade de madeira contida em uma pilha de 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m, cujas toras variam em área seccional, curvatura e forma, o que permite a existência de muitos espaços na pilha, não ocupados por madeira
Volume de Madeira Empilhada
É muito utilizado pelas empresas de celulose, carvão, padarias, olarias, cerâmicas.

## Slide 4
O volume de madeira empilhada, em estéreo (st), pode ser obtido genericamente pela seguinte expressão:
V = x. y. z
V= volume da pilha, em st;
x= comprimento das toras, em m;
y= comprimento da pilha, em m; e
z= altura da pilha, em m.
Volume de Madeira Empilhada

## Slide 5
Quando as toras/toretes não possuem o mesmo comprimento, o volume em estéreo da pilha deve ser obtido pela expressão:
V = . y. z
= comprimento médio das toras/toretes, em m
Volume de Madeira Empilhada

## Slide 6
Quando houver variação da altura da pilha, esta deve ser medida em vários pontos, adotando-se, além do comprimento médio das toras/toretes, a altura média para determinação do volume em estéreo, conforme:
V = . y.
= altura média da pilha, em m.
Volume de Madeira Empilhada

## Slide 7
Volume de Madeira Empilhada
Há dois fatores para expressar a conversão entre volume sólido e volume de madeira empilhada e vice-versa:
Fator de cubicação (Fc) = Converte volume de madeira empilhada em volume sólido de madeira. Este fator é sempre menor do que 1.

## Slide 8
Fator de empilhamento (Fe) = Converte volume sólido de madeira em volume em metro estéreo (volume de madeira empilhada). Este fator é sempre maior ou igual a 1.
Volume de Madeira Empilhada

## Slide 9
Fatores que afetam o empilhamento de madeira
Diâmetro e o comprimento da tora;
Espessura da casca;
A forma de empilhamento (manual ou mecanizado);
Tempo de permanência no campo na forma de tora.

## Slide 10
Volume de Madeira Empilhada
Método para determinação do volume de madeira empilhada, utilizando imagens e software (Digitora)
O software utiliza uma rede de pontos equidistantes distribuídos sobre uma fotografia digital

## Slide 11
Em uma pilha de toras cujo volume foi calculado pelo método de Smalian, foram tomadas as seguintes medidas das mesmas: 1,40 m x 1,10 m x 0,80 m, sendo que o volume real das toras foi de 0,68 m³. Quais os fatores de cubicacão e empilhamento?
Exemplo 1
Volume de Madeira Empilhada

## Slide 12
Volume de Madeira Empilhada
Exemplo 2
Em uma pilha de madeira de dimensões de 2,0 m x 3,0 m x 1,5 m, utilizou-se um fator de cubicação igual a 0,60 para obter o volume sólido de madeira (m³). Assim, pergunta-se:
a) Qual o volume sólido de madeira da pilha?
b) Considerando que a pilha de madeira continha ¼ de espaços vazios, qual seria o volume sólido de madeira?

## Slide 13
VOLUME DE MADEIRA LAMINADA
É importante para poder saber quantos compensados podem ser construídos a partir de uma árvore ou de um grupo de árvores. A tora é laminada até que se torne um cilindro perfeito.

## Slide 14
VOLUME DE MADEIRA LAMINADA
D= diâmetro sem casca da menor extremidade
d= miolo não aproveitado para laminação, normalmente não excede a 5 cm
E= parte da árvore não aproveitável para a laminação
B= parte a ser laminada
e= espessura do laminado

## Slide 15
VOLUME DE MADEIRA DESENROLADA
Desejando-se o volume de madeira a ser desenrolada (), basta subtrair o volume do cilindro definido por (D), daquele definido por (d).

## Slide 16
QUANTIDADE DE MADEIRA LAMINADA
Desejando-se a quantidade (Q) em metros, da lâmina obtida, basta utilizar a expressão:

## Slide 17
SUPERFÍCIE DE MADEIRA LAMINADA
Desejando-se a superfície de madeira laminada (S), em m² tem-se:

## Slide 18
Aplicação
Deseja-se saber, de um tronco com 2 metros de comprimento, diâmetro sem casca na menor extremidade igual a 40 cm, quantos compensados de (2 m x 2 m) podem ser obtidos, se cada lâmina tem 2 mm de espessura, e cada compensado é formado pela colagem de 4 destas lâminas. O miolo não laminado será de 4 cm.
a) Volume de madeira laminada ()
b) Quantidade de madeira laminada (Q)
c) Superfície de madeira laminada (S)
d) Número de compensados.

## Slide 19
VOLUME DE MADEIRA SERRADA
É contabilizada de duas maneiras: por agrupamento de peças individuais de tamanhos iguais, que podem ou não estar agrupados em fardos, ou por agrupamento de peças de tamanhos variados (fardos ou pacotes).

## Slide 20
VOLUME DE MADEIRA SERRADA
Para a determinação do volume dos fardos, é necessário conhecer o volume e o número de peças, conforme fórmula:
Madeira de tamanho uniforme
Volume da peça em m³
Volume do fardo em m³
Espessura, em metro
Largura, em metro
Comprimento, em metro
Número de peças

## Slide 21
VOLUME DE MADEIRA SERRADA
Madeira de tamanhos variados
O cálculo do volume dos fardos (pacotes) de tamanho variado poderá ser feito das seguintes formas:
Quando as peças forem medidas individualmente:

## Slide 22
Quando as peças não forem medidas individualmente:
VOLUME DE MADEIRA SERRADA
Madeira de tamanhos variados
h = altura da pilha
l = comprimento da pilha onde ocorre o maior adensamento de madeira
lg = largura de pilha
e = altura do sarrafo (madeira serrada de pequena dimensão colocada nos espaços entre as madeira)

## Slide 23
Aplicação
Considerando uma tábua de madeira com dimensões de 2 cm de espessura, 30 cm de largura e 4 m de comprimento, calcule:
a) Volume em m³ de duas dúzias e meia de tábuas. (4 casas decimais)
b) Número de tábuas necessário para fazer um piso de madeira de 6 m x 8 m. (1 casa decimal)