## Slide 1: Etapas de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
Universidade Federal do Oeste do Pará
Instituto de Biodiversidade e Florestas
Bacharelado em Engenharia Florestal
Santarém – Pará
Prof. Renato Bezerra da Silva Ribeiro
Notes: Aula introdutória apresentando conceitos, importância e métodos de recuperação ambiental.

## Slide 2
Antes de se decidir qual ação deve ser tomada para se restaurar um ambiente degradado, alguns pontos devem ser observados:
histórico do uso do solo, para identificar há quanto
tempo a vegetação original foi retirada;
com que fim e qual é o uso atual do solo;
identificar a intensidade das perturbações e há quanto tempo elas ocorrem.
identificar as barreiras que impedem a regeneração natural.
1. Etapa inicial

## Slide 3
2.Definição da Escala e dos Objetivos
Pequena voçoroca
Nessa primeira fase deve ser definida a abrangência do projeto;
Talude rodoviário
Notes: Explique que a degradação ocorre quando o ecossistema perde sua capacidade de se regenerar naturalmente.

## Slide 4
Quanto maior for a abrangência do projeto, maiores são as chances de se obter sucesso em termos de recuperação de áreas degradadas.
2.Definição da Escala e dos Objetivos
Diferentes objetivos podem ser definidos, como a restauração florestal, indicada principalmente para Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal, a revegetação de taludes, o controle e revegetação de voçorocas, a redefinição do uso da área degradada etc.

## Slide 5
É necessário quando o projeto envolve uma escala média ou ampla em nível de propriedade rural, município, microbacia etc.
3. Zoneamento Ambiental

## Slide 6
3. Zoneamento Ambiental
Sua importância consiste em identificar e delimitar situações ambientais com base em diferentes atributos:
etc.
estados de degradação
tipos de solo
topografia
umidade do solo
vegetação remanescente
tipos de entorno da área degradada
matriz vegetacional em que está inserida

## Slide 7
Para grandes áreas, o zoneamento é iniciado por meio da interpretação de imagens de satélite ou de fotografias aéreas com posterior checagem de campo.
Definidas as áreas em que haverá necessidade de restauração, o passo seguinte consiste em avaliar o potencial de autorregeneração dessas áreas.
3. Zoneamento Ambiental

## Slide 8
Uma vez finalizado, o zoneamento facilita a definição das melhores técnicas de recuperação para as diferentes situações ambientais ou de degradação identificadas, visando reduzir os custos do projeto e aumentar a eficiência em termos ecológicos.
As técnicas de restauração variam desde as que não requerem nenhuma intervenção direta às que têm alto grau de intervencionismo.
4. Definição das Técnicas de Recuperação
Notes: Explique como atividades humanas aceleram processos naturais.

## Slide 9
As técnicas não intervencionistas estão basicamente relacionadas à eliminação da fonte de degradação e dependem de características da paisagem que possam favorecer a regeneração natural da área degradada, como a proximidade de florestas remanescentes
A intervenção requer ações diretas, como a semeadura direta e o plantio de mudas de espécies florestais, além de eliminar barreiras à regeneração
4. Definição das Técnicas de Recuperação

## Slide 10
Ações de restauração | Princípios e condicionantes
Isolamento da área | Evitar continuidade da degradação; Resiliência local deve estar preservada
Retirada dos fatores de degradação | Identificar corretamente o agente de degradação; Forte potencial de regeneração
Eliminação seletiva de espécies competidoras | Quando há populações em desequilíbrio de espécies que inibem a regeneração natural
O nível de intervenção das técnicas adotadas tem uma larga faixa de variação, como é sugerido na Tabela abaixo:

## Slide 11
Ações de restauração | Princípios e condicionantes
Enriquecimento de espécies com mudas ou sementes | Plantio ou semeadura onde há baixa diversidade vegetal e pouca dispersão
Implantação de consórcio de espécies com uso de mudas ou sementes | Plantio ou semeadura em locais onde não há floresta ou banco de sementes remanescente
Indução e condução de propágulos autóctones | Indução e condução de propágulos
Transplante de sementes ou plântulas | Transferência de banco de sementes (serapilheira) ou de plântulas para local degradado
Uso de interações entre plantas e animais | Atração de espécies dispersoras, com o objetivo de facilitar a sucessão ou plantio de espécies micorrizadas

## Slide 12
Ações de restauração | Princípios e condicionantes
Plantio de espécies econômicas | Uso de espécies com potencial madeireiro, melífero, frutífero, como alternativa de renda

## Slide 13
Técnicas de Restauração Florestal de Áreas Degradadas

## Slide 14
As técnicas envolvem quatro aspectos básicos relacionados à restauração:
a) Regeneração natural: deve ser adotada quando busca-se a simples eliminação do agente perturbador ou de um elemento que esteja agindo como barreira para a regeneração (fogo, presença de espécie invasora ou de animais domésticos);
Destacar que alguns animais, sob manejo adequado, podem ser usados como aliados no controle da planta invasora pelo pastejo

## Slide 15
b) Nucleação: grupo de técnicas que propõe uma mínima interferência local; ações como o transplante de serapilheira e a implantação de poleiros artificiais para animais dispersores seriam adotadas em pontos estratégicos (núcleos) do sítio degradado, e a partir daí a restauração se irradiaria para ocupar
as áreas sem vegetação.
As técnicas envolvem quatro aspectos básicos relacionados à restauração:
Notes: Relacionar com serviços ecossistêmicos.

## Slide 16
c) Enriquecimento: visa ao aumento da diversidade vegetal em áreas onde já existam indícios de regeneração natural, como as capoeiras; pode ser feito com o plantio (parcial) ou semeadura de espécies que atraiam animais, ou que tenham potencial econômico. Dar preferência a espécies nativas locais, identificando especialmente seus produtos madeireiros e não-madeireiros (frutos, sementes, mel).
As técnicas envolvem quatro aspectos básicos relacionados à restauração:

## Slide 17
As técnicas envolvem quatro aspectos básicos relacionados à restauração:
d) Plantio total: técnica que implica o maior e mais oneroso grau de intervenção. O plantio total só deve ser adotado quando a vegetação nativa estiver bem
degradada e existir a necessidade da introdução de mudas de espécies arbóreas.